## Slide 1
Le Séchage Discontinu : Un Risque Caché pour la Qualité des Comprimés
Comprendre comment les méthodes de séchage impactent la qualité finale de vos produits pharmaceutiques
Présente par :
Kacem moncef chihab eddine
Mokhbi rabah

## Slide 2
Introduction au Séchage des Comprimés
les types principales de sechage : discontinue (par lots) et continue (flux constant)
Le séchage est une étape critique assurant la stabilité chimique et la formation de granulés aux propriétés d'écoulement optimales. Ce processus influence directement la dureté, la dissolution et l'homogénéité finale des comprimés

## Slide 3
Définition du Séchage Discontinu
Par lots
Processus intermittent avec des cycles de chargement, séchage et déchargement séparés
Équipements
Étuves, séchoirs à plateau ou fluidisés avec chargement manuel
Temps variable
Durée de séchage dépendante de chaque lot et de la charge

## Slide 4
Importance du Séchage dans la Fabrication des Comprimés
01
Élimination de l'humidité
Réduction du contenu en eau pour la stabilité
chimique
02
Formation des granulés
Création de particules avec propriétés d'écoulement optimales
03
Prévention de l'agglomération
Éviter le collage et maintenir la fluidité du processus
04
Qualité du comprimé
Influence directe sur la dureté, dissolution et homogénéité

## Slide 5
Les Inconvénients du Séchage Discontinu
Variabilité entre lots
Conditions de séchage différentes créent des disparités de qualité
Consommation énergétique
Cycles répétés de chauffage et refroidissement augmentent les coûts
Temps mort
Attente entre cycles réduit l'efficacité de production
Contrôle manuel
Dépendance de l'opérateur introduit des erreurs potentielles

## Slide 6
Effets sur la Qualité des Granulés
Problèmes identifiés
Distribution inégale de la taille des particules
Contenu en humidité variable entre granulés
Propriétés d'écoulement inconsistantes
Difficultés de mélange uniforme
Formation d'agglomérats

## Slide 7
Impact sur la Qualité des Comprimés
Défauts de dureté
Comprimés trop friables ou trop durs affectant la dissolution
Inhomogénéité
Contenu de principe actif variable entre comprimés
Profil de dissolution
Libération incohérente du médicament impactant l'efficacité

## Slide 8
Comparaison avec le Séchage Continu
Séchage Discontinu
Processus par lots
Temps mort important
Contrôle variable
Consommation énergétique élevée
Variabilité entre lots
Séchage Continu
Flux constant
Production continue
Contrôle automatisé
Économies d'énergie
Consistance améliorée

## Slide 9
Conclusion
le séchage discontinu soit une méthode traditionnelle, il présente des risques majeurs pour la qualité pharmaceutique en raison de la variabilité entre les lots et des temps morts importants qui réduisent l'efficacité de la production. Cette approche entraîne une hétérogénéité des granulés, provoquant des défauts de dureté, des variations de teneur en principe actif et des profils de dissolution incohérents dans les comprimés finis. Face à ces défis opérationnels et énergétiques, la transition vers le séchage continu s'impose comme une solution supérieure pour garantir une qualité constante, automatiser le contrôle et réduire les coûts de fabrication à long terme.