## Slide 1
Présentation du Projet européen CORTEX
(2017–2020)
Laurent Pantera (DER/SPESI/LP2E)
Séminaire ANCRE & PTC
(Cadarache 13/14 novembre 2019)
p. 1
P- 1 -

## Slide 2: Plan
  Vue d’ensemble du projet (participants et objectifs)
  Les différentes groupes de travail complémentaires
  Quelques exemples d’analyses
  Conclusion
P- 2 -

## Slide 3: Vue d’ensemble du projet : objectif du projet
Projet européen (Prof. C. Demazières (Chalmers University of Technology (Suède))
Le projet a débuté en 2017, la 3ième réunion annuelle a eu lieu les 14-15-16 octobre 2019 organisée par l’équipe de l’EPFL à Lausanne
.
Objectif :
Mettre au point une technique de surveillance générique pour détecter in-situ des anomalies de fonctionnement dans les réacteurs nucléaires (vibrations mécaniques d’assemblage combustible, variations de température du fluide caloporteur…) en se basant sur l’interprétation des fluctuations de la mesure du flux neutronique lors du fonctionnement du réacteur.
Le flux neutronique est mesuré à partir de capteurs placés à l’intérieur du cœur (in-core) ou à l’extérieur (ex-core).
Le problème consiste à interpréter le « bruit neutronique » du réacteur de manière à identifier des anomalies et à les classer selon leur type, leur emplacement et leurs caractéristiques.
P- 3 -

## Slide 4: Vue d’ensemble du projet : concept du projet
Résolution d’un problème inverse
P- 4 -

## Slide 5: Vue d’ensemble du projet : les participants
Participants au projet :
Le projet est dirigé par l’Université de Technologie de Chalmers
18 organisations :
Centre for Energy Research, Hungarian Academy of Sciences – MTA EK (Hongrie)
EPFL, KKG, PSI (Suisse)
GRS, ISTec, TIS, PEL, TU Desden et TU Munich (Allemagne)
Institute of Communication & Computer Systems – National technical University of Athens (ICCS-NUA, Grèce)
UJV (Tchéquie)
University of Lincoln (Angleterre)
UPM et UPV (Espagne)
CEA (France) (DM2S/SERMA, DER/SPESI)
KURRI (Japon)
AMS Corp (USA)
P- 5 -

## Slide 6: Vue d’ensemble du projet : les utilisateurs finaux
Participants au projet :
  7 organisations impliquées en tant qu’utilisateur final :
    IRSN (France)
    KKG (Switzerland)
    PEL (Germany)
    Ringhals AB (Sweden)
    Tractebel (Belgium)
    CNAT (Spain)
    AREVA (Germany)
    Westinghouse Electric Sweden AB (Sweden)
    NRG (the Netherlands)
P- 6 -

## Slide 7: Plan
  Vue d’ensemble du projet (participants et objectifs)
  Les différentes groupes de travail complémentaires
  Quelques exemples d’analyses
  Conclusion
P- 7 -

## Slide 8: Les différents groupes de travail complémentaires, organisation en Work Packages (WP)
CORTEX est un projet collaboratif multi-disciplinaire :
Décomposition en sous objectifs en fonction des spécialités :
  WP1 : Développement d’outils de simulation de fluctuations stationnaires du flux neutronique
  WP2 : Validation de ces outils grâce à des expériences réalisées dans des réacteurs de recherche académiques
  WP3 : Génération d’une quantité importante de données simulées caractéristiques d’anomalies. Utilisation de méthodes de Traitement du Signal et de Machine Learning
  pour réaliser la classification des anomalies à partir des simulations.
  WP4 : Confrontation des méthodes mises au point dans le WP3 sur des données réelles de flux neutronique acquises dans différents réacteurs
P- 8 -

## Slide 9: WP1 : Développement de modèles pour l’analyse du bruit neutronique
Pouvoir déterminer les fluctuations du flux neutronique résultantes d’une perturbation dans le cœur des différents réacteurs
Les perturbations liées aux anomalies seront traduites en terme de variations de sections efficaces ou de vibrations physiques d’éléments du cœur
Evaluation des incertitudes relatives à l’estimation de la fonction de transfert du cœur dans le but de réaliser des analyses de sensibilité
Objectifs :
Conception mécanique du dispositif expérimental
Modélisation selon des méthodes déterministes ou probabilistes
Les codes existent déjà et sont améliorés
Simulation de résultats dans le domaine fréquentiel ou temporel
Les résultats expérimentaux sont en temporel
P- 9 -

## Slide 10: WP2 : Validation des outils de modélisations dans des réacteurs de recherche académiques
Utilisation des réacteurs de recherche AKR-2 (TU Dresden) et CROCUS (EPFL) pour valider les calculs de la fonction de transfert
CROCUS reactor @EPFL, Switzerland
AKR-2 reactor @TU Dresden, Germany
Des essais ont été réalisés et dépouillés, d’autres sont prévus prenant en compte le retour d’expérience
P- 10 -

## Slide 11: WP3 : Utilisation de méthodes de Traitement du Signal et de Machine Learning pour le classement des anomalies
Caractérisation des anomalies
Classification des anomalies
Inversion de la fonction de transfert
Elaborer une stratégie avec un nombre peu important de capteurs
Prise en compte des données manquantes
Objectifs :
Spécialistes en Analyse de Données
Traitement du Signal pour caractériser les mesures de flux neutronique
Machine Learning pour réaliser l’inversion de la fonction de transfert
Travail réalisé sur des jeux volumineux de données simulées dans le domaine fréquentiel (logiciel CORSIM) et dans le domaine temporel (logiciel SIMULATE3K)
P- 11 -

## Slide 12: WP4 : Confrontation aux données réelles acquises dans différents réacteurs
Confrontation des méthodes établies dans le WP3 à des données réelles de réacteur de type PWR ou VVER
Labelliser les fluctuations anormales selon leur proximités aux types d’anomalies simulés
Emettre des recommandations concernant le choix de l’instrumentation in-core et ex-core
Objectifs :
Les données sont issues de différents réacteurs :
Nécessite les outils de modélisation du WP1 (Assemblages carrés ou hexagonal)
Création des anomalies et des signaux de flux neutroniques correspondants, puis inversion des résultats à l’aide du Machine Learning
Application aux données réelles
Type de réacteur | Origine des mesures | Création des simulations
pre-KONVOI 4-loop | Allemagne | Chalmers
pre-KONVOI 3-loop | Suisse | Chalmers
pre-KONVOI 3-loop | Suisse | PSI
VVER-440 | Hongrie | UPV
VVER-1000 | Tchéquie | UPV
P- 12 -

## Slide 13: Plan
  Vue d’ensemble du projet (participants et objectifs)
  Les différentes groupes de travail complémentaires
  Quelques exemples d’analyses
  Conclusion
P- 13 -

## Slide 14: WP2 : Systèmes d’acquisition des mesures réalisées sur les réacteurs académiques
TUD Pulse-mode DAQ (1 channel): ORTEC Easy-MCS multichannel scaler
and MAESTRO software
EPFL Pulse- (4 ch.) and current-mode (4 ch.) DAQ:
- ORTEC PCI-based multichannel scalers and LabVIEW routines
- Lecroy Wavesurfer 10 oscilloscope
ISTec SIGMA industry-grade current-mode system (16 ch.),
used with Robotron 20046 frequency to voltage converters for pulse-mode.
P- 14 -

## Slide 15: WP2 - Exemple d’analyse : comparaison des résultats modèles/mesures sur un réacteur académique
Expériences COLIBRI dans CROCUS
La fréquence d’excitation se retrouve dans le signal de mesure du flux neutronique
Les détecteurs sont proches de la perturbation
Le cœur est de faible taille
Validation de la fonction de transfert
Exemple de comparaison sur le scénario déplacement d’un crayon combustible
Amplitude = +/- 2 mm - Fréquence de vibration = 0.1 Hz
Densité Spectrale de Puissance
Signal temporel
Calcul des densités spectrales de puissance croisées pour diminuer le bruit de fond
Comparaison avec les codes de calculs :
  CORE SIM+
  APOLLO3
  TRIPOLI-4®
  MCNP
  FEMFFUSION
  PARCS
  SERPENT
P- 15 -

## Slide 16: WP3 : Deep learning Neural Network (DNN)
Vue d’ensemble de la démarche menée sur les données simulées générées dans le domaine fréquentiel et dans le domaine temporel :
P- 16 -

## Slide 17: WP3 - Données simulées : Visualisation des scénarios dans le domaine fréquentiel
Fréquence fixée, module sur l’ensemble des niveaux du cœur
Pour toutes les fréquences par niveau
et sur des zones sélectionnées
En 3D pour une fréquence donnée (ex : 10 Hz)
Module
Phase
Module et phase simultanément pour une fréquence donnée
P- 17 -

## Slide 18: WP3 - Données simulées : Inversion de la fonction de transfert dans le domaine fréquentiel
Au départ
volume 2x32x32x34
(phase et module)
Détecteurs :
48 in-core, 8 ex-core
Réseau de neurones convolutif (CNN)
Création automatique de paramètres caractéristiques des images
Classifieur
Le volume des données à traiter est très important = 1.5 TB
Les temps de calculs également (12 jours au début pour 4 jours maintenant)
Les résultats sont très bons autant au niveau de la classification des types de perturbation que de la localisation de l’anomalie :
Taux d’erreur sur la classification de 9 perturbation = 0.11%
Erreur absolue sur la localisation = 4 cm dans un volume de 4m x 4m x 4m
P- 18 -

## Slide 19
WP3 - Données simulées : Inversion de la fonction de transfert dans le domaine temporel
4 types de perturbation à classer
Vibration d’un seul assemblage combustible dans une seule direction
Vibration synchronisée d’un groupe de 5x5 assemblages combustibles centraux
Variation du débit du fluide réfrigérant
Variation de température du fluide réfrigérant
Densité Spectrale de Puissance
…
Découpage en fenêtres
Evolution temporelle :
Suppression de la tendance
Choix de la base d’ondelettes
Images des Scalogrammes
Réseau de neurones convolutif (CNN)
Création automatique de paramètres caractéristiques des scalogrammes
Classifieur
Pour tous les scénarios
 | In-core | Ex-core
2 | 98.04% | 83.33%
4 | 99.63% | 83.44%
8 | 99.85% | 93.88%
 | In-core | Ex-core
2 | 98.04% | 83.33%
4 | 99.63% | 83.44%
8 | 99.85% | 93.88%
P- 19 -

## Slide 20
WP4 : Données réelles de réacteur (VVER1000)
8 Positions radiales
4 Positions axiales
Position des SPND in-core (8 x 4)
Chambres d’ionisation ex-core
(2 x 4)
P- 20 -

## Slide 21: Analyse exploratoire des spectres par Singular Spectrum Analysis (SSA)
WP4 : Données réelles de réacteur (VVER1000)
Décomposition SVD sur la matrice de covariance estimée à partir de la série temporelle
Exemple : position radiale N19
Classification des facteurs en 5 classes
Evaluation non-paramétrique des tendances qu’il faudra supprimer
(temps de réponse des capteurs)
Oscillations du reste du spectre
Signal brut
Valeurs propres
Périodogrammes sur valeurs brutes
Périodogrammes sur chaque classe (réduction du bruit)
P- 21 -

## Slide 22: Un exemple de mise en évidence de caractéristiques spectrales en fonction du type d’anomalies :
WP4 : Données réelles de réacteur
Variation de température du fluide caloporteur
Forte amplitude en dessous de 1 Hz
Variation de débit du fluide caloporteur
Différence de phase pour des capteurs en situation opposée
Vibrations mécaniques
Phase linéaire à faible pente
Anomalie
P- 22 -

## Slide 23
WP4 : Données réelles de réacteur
L’analyse des données réelles de réacteur ne fait que commencer
L’application des méthodes développées sur les données simulées ne peut pas directement être réalisée
Nécessité d’introduire une connaissance physique de manière à orienter le pré-processing des données réelles
La démarche semble prometteuse
P- 23 -

## Slide 24: Conclusion
Très bonne collaboration au sein de ce projet multidisciplinaire
Nombreux échanges entre les participants bien que ce ne soit pas toujours facile à distance (réunions skype)
Les documents seront en libre accès à la fin du projet
Prochaine réunion à l’université de Dresden l’année prochaine
P- 24 -

## Slide 25
DEN CAD DER SPESI DIR
Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives
Centre de Cadarache| 13 108 Saint-Paul-lez-Durance
T. +33 (0)4.42.25.44.20 | F. +33 (0)4 42 25 35 55
  Etablissement public à caractère industriel et commercial | RCS Paris B 775 685 019
25 février 2014
| PAGE 25
Merci de votre attention
Questions