## Slide 1: 峰面积的计算
意义
  峰面积的计算是定量分析的基础。
  知道了特征峰的净峰面积，就可以计算目标元素的含量。
实测谱中，各特征峰是叠加在环境本底和康普顿散射背景之上的。
  总面积S：在一个指定的峰区内，各道计数之和
  本底面积B：由环境本底和散射造成的计数总和
  净峰面积A：由峰的总面积扣除本底面积即可得出净峰面积
    即：峰的总面积—本底面积=净峰面积
    S - B = A，所以，计算净峰面积，如何确定B最关键！

## Slide 2: 峰面积的计算
A = S – B，关键是如何确定B？
方法：
  线性本底法（总峰面积法，TPA法）
  Covell（科沃尔）峰面积法
  Wasson（瓦森、沃森）峰面积法
  Sterlinski(斯托林斯基)峰面积法
  平均总峰面积法
  单峰曲线拟合法

## Slide 3: 峰面积的计算
L
R
yL
yR
线性本底法（总峰面积法，TPA法）
  确定本底面积计算方法：
    左右边界点直线连接即为本底线
    线性本底
    梯形法计算本底面积
B

## Slide 4: 峰面积的计算
线性本底法（总峰面积法，TPA法）
  1）确定峰的左、右边界L、R
  2）计算总面积：
  3）计算本底面积：
  4）计算净峰面积：
L
B
R
yL
yR

## Slide 5: 峰面积的计算
线性本底法——例子
  按给定的左右边界道址，用全峰面积法计算该峰面积值
道址 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235
计数 | 506 | 373 | 410 | 400 | 481 | 554 | 620 | 763 | 922
道址 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244
计数 | 1120 | 1539 | 1955 | 2412 | 2979 | 3267 | 3082 | 2847 | 2256
道址 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253
计数 | 1648 | 1031 | 622 | 343 | 212 | 145 | 92 | 102 | 104

## Slide 6: 峰面积的计算
线性本底法（总峰面积法，TPA法）
  编程：
int CMmcaView::CalculatePeakArea(int L, int R )
{
int bdarea, zarea=0, area;
bdarea = (Data[L] + Data[R]) * (R - L + 1) / 2;
//计算总面积
for (int i = L; i<= R; i++)
zarea = Data[i] + zarea;
//计算净峰面积
area = zarea - bdarea;
return area;
}

## Slide 7: 峰面积的计算
线性本底法（总峰面积法，TPA法）
  编程：
int CMmcaView::CalculatePeakArea(int L, int R, )
{
int bdarea, zarea=0, area;
bdarea = (Data[L] + Data[R]) * (R - L + 1) / 2;
//计算总面积
for (int i = L; i<= R; i++)
zarea = Data[i] + zarea;
//计算净峰面积
area = zarea - bdarea;
return area;
}
计算本底面积

## Slide 8: 峰面积的计算
线性本底法（总峰面积法，TPA法）
  编程：
int CMmcaView::CalculatePeakArea(int L, int R, )
{
int bdarea, zarea=0, area;
bdarea = (Data[L] + Data[R]) * (R - L + 1) / 2;
//计算总面积
for (int i = L; i<= R; i++)
zarea = Data[i] + zarea;
//计算净峰面积
area = zarea - bdarea;
return area;
}
计算总峰面积

## Slide 9: 峰面积的计算
线性本底法（总峰面积法，TPA法）
  编程：
int CMmcaView::CalculatePeakArea(int L, int R, )
{
int bdarea, zarea=0, area;
bdarea = (Data[L] + Data[R]) * (R - L + 1) / 2;
//计算总面积
for (int i = L; i<= R; i++)
zarea = Data[i] + zarea;
//计算净峰面积
area = zarea - bdarea;
return area;
}
计算净峰面积

## Slide 10: 峰面积的计算
线性本底法（总峰面积法，TPA法）
  面积统计均方差（标准偏差）：

## Slide 11: 峰面积的计算
线性本底法（总峰面积法，TPA法）
  本底计算的改进：
    由于存在统计涨落的影响，以左右边界两点计算本底，边界的误差较大，故在左、右边界周围各取n点，共2n+1个点计算平均值作为本底值。
  则：
  本底为：

## Slide 12: 峰面积的计算
Covell（科沃尔）峰面积法
  虽然，总峰面积法可以获得最大的总计数，但是，峰的两侧靠近边界L、R的那些道计数对峰面积贡献不大，却使误差显著的增加。
  所以，科沃尔方法：只采用峰区中，相对标准偏差较小的那些道的计数来计算面积。
  具体方法：在峰位旁各取n道，总宽度为2n+1道，计算峰面积。
    设峰位为i0，则左、右边界（L、R）分别为：L= i0 -n（简化为-n），R= i0 +n （简化为n）

## Slide 13: 峰面积的计算
Covell（科沃尔）峰面积法
  峰边界的确定
    在峰位旁各取n道，总宽度为2n+1道，设峰位为i0 ，则左、右边界(L、R)分别为：L= i0 -n，R= i0 +n
  总峰面积的计算
  本底面积的计算
  净峰面积的计算
i0
i0+

## Slide 14: 峰面积的计算
Covell（科沃尔）峰面积法
  面积统计均方差（标准偏差）：
  注：峰区宽度n的选取十分重要，具体办法是：改变n值，使ΔA/A最小的n值为优选。

## Slide 15: 峰面积的计算
Wasson（瓦森、沃森）峰面积法
  总峰面积法可以获得最大的总计数，但峰的两侧靠近边界L、R的计数对峰面积贡献不大，却使误差显著的增加；
  科沃尔法基线高，总计数小，影响计算精度
  所以Wasson法：取较窄的峰区，用较低的基线。
  做法：
    ?????
L i0-n i0 i0+n R
yL
yR
yL
y-n
yn

## Slide 16: 峰面积的计算
Wasson（瓦森、沃森）峰面积法
  取窄峰区，用低基线
  具体做法：
    窄峰区： i0-n ——i0+n
    低基线：用全峰面积法中的基线。L、R分为峰的左、右边界
    关键：本底面积如何计算？
      需要计算：左本底b-n，右本底bn
      梯形面积计算法
L i0-n i0 i0+n R
yL
yR
yL
y-n
yn
b-n
bn

## Slide 17: 峰面积的计算
Wasson（瓦森、沃森）峰面积法
  本底面积的计算：
    左本底b-n:
    右本底bn:
    本底面积B：
L i0-n i0 i0+n R
yL
yR
yL
y-n
yn
b-n
bn
（对称峰）

## Slide 18: 峰面积的计算
Wasson（瓦森、沃森）峰面积法
  本底面积的计算：
  总峰面积的计算
  净峰面积的计算
L i0-n i0 i0+n R
yL
yR
yL
y-n
yn
b-n
bn
（对称峰）

## Slide 19: 峰面积的计算
Wasson（瓦森、沃森）峰面积法
  面积统计均方差（标准偏差）：
（对称峰）

## Slide 20: 峰面积的计算
Wasson（瓦森、沃森）峰面积法
  本底面积的计算：
    左本底b-n1:
    右本底bn2:
    本底面积B：
L i0-n1 i0 i0+n2 R
yL
yR
yL
y-n1
yn2
b-n1
bn2
(不对称峰)

## Slide 21: 峰面积的计算
Wasson（瓦森、沃森）峰面积法
  本底面积的计算
  总峰面积的计算
  净峰面积的计算
L i0-n1 i0 i0+n2 R
yL
yR
yL
y-n1
yn2
b-n1
bn2
(不对称峰)

## Slide 22: 峰面积的计算
Wasson（瓦森、沃森）峰面积法
  面积统计均方差（标准偏差）：
(不对称峰)

## Slide 23: 峰面积的计算
Sterlinski（斯托林斯基）峰面积法
  从峰面积计算结果的标准偏差来考虑，科沃尔法峰面积的方差为：
  边界道计数data[i0-n], data[i0+n]的权重为(n-1/2)2,对方差的贡献大很多倍。这样，在统计涨落较大的弱峰中，边界道计数的统计涨落会严重影响峰面积计算的精度。
  怎么消除这种计数统计上的边叶效应？？？？

## Slide 24: 峰面积的计算
Sterlinski（斯托林斯基）峰面积法
  基本思想
    取几个连续递次增加的n (n=k,k+1,k+2,…,k+l)值。
    分别求出各个n值的covell面积。
    然后，将此l+1个科沃尔面积再求和以表示“峰面积”。
…

## Slide 25: 峰面积的计算
…
Sterlinski（斯托林斯基）峰面积法——峰面积计算
  分别计算n取不同值的Covell峰面积
……………………………………………………………
把l+1个面积求和：

## Slide 26: 峰面积的计算
Sterlinski（斯托林斯基）峰面积法
——峰面积计算
  令n= l+1, 则：
  面积统计均方差（标准偏差）：

## Slide 27: 峰面积的计算
平均总峰面积法
  在总峰面积法中，关键是确定峰的边界道l和h，但仍很难消除统计涨落的效应。
  基本思想
    从峰位置出发分别向两边找，在峰底部第一个最小值作为左、右边界道L、R开始，L、R逐次向外改变一道，即L→L-1, L-2,…；R→R-1, R-2,…，直到其中一边遇到新峰的边界或某一预定道为止。每改变一次边界，都按总峰面积法计算面积，然后由这些面积求出一个平均值，即为平均总峰面积。

## Slide 28: 峰面积的计算
平均总峰面积法
  峰面积的计算

## Slide 29: 峰面积的计算
平均总峰面积法
  标准偏差及总不确定度的计算
由每道上计数的统计涨落引起的。
由于峰边界道的选取引起的。
反映了道计数统计涨落和边界选择引起的总误差。

## Slide 30: 峰面积的计算
单峰曲线拟合法
  基本峰形函数—用高斯函数来描述：（其中，a1为峰的高度，a2为峰位，a3为标准误差）
  基底函数（基线函数）——用多项式描述：
  则单峰拟合函数：data(i)=G(i)+B(i)

## Slide 31: 峰面积的计算
单峰曲线拟合法
  单峰拟合函数：data(i)=G(i)+B(i)
  用峰边界内的点的计数值作为一组已知的数据，代入拟合函数，用非线性最小二乘法，求解各系数（a1, a2, a3, b1, b2, b3）
  则峰面积为：
  a1为峰的高度，a3为标准误差